Załącznik nr 2

Wykaz  sprzętu elektronicznego  dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w  VI.2016r.

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość | Wartość brutto (w złotych) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa serwerowa RACK 19” (jak Linkbasic model NCB27-610-BAA-C, EAN 5901165732803) | Szafa serwerowa RACK 19” o parametrach minimalnych: Wymiary szafy: 600mm x 1000mm (szerokość/głębokość) Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 27U Drzwi przednie przeszklone z zamkiem, drzwi tylne stalowe uchylne, boczne stalowe demontowane na zatrzaskach Cztery wentylatory elektryczne w panelu podsufitowym Dwie półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn rackowych, 20 koszyków ze śrubami Listwa zasilająca RACK min. 5 gniazd – szt. 1 | 1 szt. |  |
| 2. | Przełącznik sieciowy - Switch (jak D-Link DGS-1100-24) | Przełącznik sieciowy - Switch o parametrach minimalnych: Ilość portów 24x RJ-45, 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) Zarządzanie: zarządzalny L2 (poprzez przeglądarkę WWW (GUI)) Rozmiar tablicy MAC: 8000 adr Matryca przełączania: 48 Gb/s Obsługiwane protokoły: IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 Dodatkowe funkcje: Diagnostyka przewodów, automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX), konfiguracja VLAN, zarządzanie QoS, Praca w trybie half i full-duplex Przełącznik przeznaczony do montażu w szafie Rack 19" Chłodzenie: pasywne | 1 szt. |  |
| 3. | Zasilacz UPS (jak UPS Ever Easyline 850AVR USB) | Zasilacz UPS o parametrach minimalnych: Moc pozorna: 850VA Napięcie wejściowe: 230V AC 45/55Hz Napięcie wyjściowe: 230V AC 50 Hz Układ automatycznej regulacji napięcia sieciowego AVR Wbudowany panel LCD Gniazda wyjściowe typu French (standard polski) z awaryjnym podtrzymaniem zasilania Automatyczny restart po powrocie zasilania Zimny start – możliwość uruchomienia bez podłączonego zasilania z sieci Złącze komunikacyjne USB (kabel USB w zestawie) Oprogramowanie monitorująco-zarządzające Filtr telekomunikacyjny RJ11 Sygnalizacja akustyczno-optyczna (Wyświetlacz LCD) | 1 szt. |  |
| SUMA BRUTTO: |  |